## Slide 1: Gitcon
E-Gitarre als MIDI-Device

## Slide 2: Das Team
Daniel Bräumann
Laurenz Hölzl
Simon Grundner

## Slide 3: Einleitung Zum Projekt
Ermöglicht Benutzung einer E-Gitarre als MIDI-Instrument
Entwicklung eines DSP-Device
  Wandelt Schwingungen der Gitarren-Pickups in digitale Noten um

## Slide 4: Ausgangssituation
Beweggründe für dieses Projekt
Einblick in das Thema Musikproduktion
Warum MIDI?

## Slide 5
Beweggründe für dieses Projekt
Einblick in das Thema Musikproduktion
Warum MIDI?
Erfahrung mit MIDI-Controller
Nützliches Tool in der Musik Produktion
Moderne Musikproduktion erfolgt nur mehr Digital
Ein Musikinstrument zur Hand zu haben unterbricht den Creativity-Flow nicht
Standard vieler Musik Produktions-umgebungen
MIDI Controller Steuern virtuelle Instrumente
Interface für Keyboards

## Slide 6: Ziel
Noten und Akkorde in das MIDI-Format umwandeln.
Möglichst geringe Latenz
MIDI-Signale an die USB-Schnittstelle eines PCs übertragen
Signale können am PC beliebig interpretiert werden

## Slide 7: Beschreibung
Ein und Ausgänge
  Analog In/Out
  USB-Schnittstelle
Analoges Frontend
  Filterstufe und Verstärkung
Digitale Verarbeitung
  FFT / Notenerkennung
  MIDI-Protokoll

## Slide 8: Individuelle Arbeiten
Einteilung des Projekts in drei Unterkategorien
  Analog Frontend (Daniel Bräumann)
  Sonstiges Hardware Frontend und Firmware Development (Simon Grundner)
  Software/Firmware Development (Laurenz Hölzl)

## Slide 9: Analog Frontend
AFE: Filterstufe mit Verstärkung
Eingangssignal Wertebereich
Ausgangssignal Wertebereich

## Slide 10: Tiefpass Filter
Einkopplung des Audios auf 3V3
Filter: Single Supply Sallen-Key, Butterworth Charakteristik
Nichtinvertierender Verstärker mit Einkopplung für Single-Supply betrieb
Cut-Off Frequenz bei Note A6 (1760Hz)
(grob zusammengefasst noch ausschmücken)

## Slide 11: Hardware Frontend
Schaltungsentwurf
Board Layout design
CAD

## Slide 12: Platine
Sternförmige Masse und Versorgung
Power, digital und analog Ground
Kleiner Footprint (32x55 mm)

## Slide 13: 3d Rendering der PCB
AFE vom Rest isoliert
Slider Switch
  Programming Mode
  MIDI-Transmission Mode
OnBoard Features
  LDO: 5V auf 3V3
  USB Bridge
  Reset und Boot Mode Button
SMD Testterminals

## Slide 14: Logo und Medien Design
Procreate
diagrams.net
Fusion 360

## Slide 15: Firmware
Toolchain und Frameworks
  ESP IDF / ESP ADF
  PlatformIO

## Slide 16
Aufbau der Firmware
  ADC in einen DMA-Buffer einlesen (Beispiel)
  FFT (mit Beispiel)
  Ergebnis der Analyse in MIDI Konvertieren
  MIDI über USART senden

## Slide 17: Offene Tasks
Einlesen des analogen Signals
Via SPI am ADC
In einen DMA Buffer
Einbindung des MIDI-Protokolls
Noten in das MIDI-Protokoll konvertieren
MIDI via USART Senden
Verknüpfung der einzelnen Funktionen
Reflow-Löten der Platine
ADC Daten mit der FFT analysieren
Ergebnis der Analyse in das MIDI-Format umwandeln
Reflow Löten bei DI Pöttinger

## Slide 18: Ist-Zustand
Platine ist Produktionsfertig
Filter Prototyp
FFT in der Firmware
Frequenz zu Notenumwandlung
MIDI am PC empfangen